Bericht 05:   Rev00

Projekt Wiap-KFKOK  Vietnam,

Install, Setting up

The 2. school of south east area mechanics and electricity

at Thien Tan Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province; Vietnam

erstellt:   Samstag    6.1.2011

P1: Am 5.1 gaben wir der Schulleitung das erste Mal das Taschengeld für die Lehrlinge. Jetzt hat man alle versammelt und sie ausbezahlt.

P2. Jeder Lehrling muss den Erhalt für den halben November und den Dezember unterschreiben. Unsere Lehrlinge begannen am 14.11.2010

P3: Jetzt hat der Lehrling das erste Mal Geld bekommen, das Erste mal in einer staatlichen Berufsschule, so was hat man bis zum heutigen Tage  nicht gekannt. Unsere Lehrlinge sind stolz, sie haben gesungen vor Freude.

Hier die Schulräume die wir heute haben. Die gesamte Einrichtung ist von uns.

Room 1a:        Welding area

KHU VỰC HÀN

Schweisserei

Room 1b:       Cutting, bending, grinding, stress relive

area

KHU VỰC CẮT ,MÀI ,BẼ CẠNH ,KHỬ

ỨNG SUẤT

Scheren,Abkanten,Schleifen,

Vibrations Entspannen

Room 2a:      Turning, milling area

KHU VỰC TIỆN ,PHAY

Drehen, Fräsen

Room 2b:       Drilling, tool grinding area

KHU VỰC KHOAN ,MÀI DỤNG CỤ

Bohren, Werkzeugschleifen

Room 3a:        Machine assembly, montage area

KHU VỰC LẮP RÁP MÁY

Montage

Room 4a:        Raw material, Cutting area

KHU VỰC CẮT VÀ ĐỂ PHÔI

Rohmaterial lager und Zuschneiderei

Room 4b:         Electrical assembly, hydraulics, pneumatics

Area

KHU VỰC LẮP RÁP ĐIỆN ,THŨY

LỰC ,KHÍ NÉN

Elektro Montage, Pneumatik und Hydraulik

Room 5a:         Painting, Surface treatment area

KHU VỰC SƠN ,SỬ LÝ BỀ MẶT

Malerei, Oberflächenbearbeitung

Room 5b:         Drawing and teaching room area

KHU VỰC VẼ VÀ PHÒNG GIÁO VỤ

Zeichnungs und Instruktionsraum

P4: Im Raum 4a bis 5b sind die Elektrischen  Installationen  sehr schlecht. Wir haben gesagt, vor dem Tag der offenen Tür  am 14.1. wollen wir das anpassen. Dieser Schrank knallte mal vor  kurzem. meistens  sind  es feuchte Spinnenetze.

P5. Dass die Schule die im Namen Mechanik und Elektrik hat noch solche Installationen hat ist schon sehr speziell. Da haben wir noch einige Bemerkungen anzubringen, bis man es ändert.

P6: Man holt einfach von der Oberleitung den Strom  wie hier auf dem Photo. Daneben sieht man die Spinnen Netze.

P7: In einem Schulungsraum   Steckdosen die teilweise offen sind. Man hofft dass da keiner reingreifft.  Wir haben jetzt alles demontiert.

P8:  hier hat man ein El. Kasten demontiert. Die Leitungen hängen frei herum, etwas geschützt mit Plastik von einer Plastik Tüte. Nun hier kommt jetzt ein neuer Schrank hin.  Wir benötigen in der Halle auch 400 Volt.

P9: Unser neues Seilgestell, hergestellt bei uns.

P10: Unser WC benötigt noch ein Tor es gehen immer

Fremde auf unsere Toilette und erhöhen unsere Reinigungsarbeiten.

P11.Unser Hauptlehrer Robinson.  Er hat ganz gewissenhaft alle  Maschinen schön  die Original eingegossen Texte nachgezogen.  Die Maschine auf dem  Photo ist die Aargauer Drehmaschine Menziken.

P12. Robinson, das hast Du gut gemacht. Unsere Schulinterne Nummer der Maschine ist jetzt M07

P13. Jetzt haben wir bei wenigen Maschinen die Lehrer autorisiert um zu schulen. Sie mussten zuerst selber mal drehen, Dann beginnt die Papierarbeit. Ohne Authorizierung dürfen sie die Maschinen nicht benützen.

P14: Alle Maschinen werden gemalt auch unsere Göckel  Topfschleifmaschinen.

P15. Für diese Schweizer Schere Hänggi, benötigen wir den Strom von oben, weil wir unten mit Blechwagen rumfahren müssen. Die erste Version der Befestigung war an der Türe wo man immer öffnen muss.

P16. Was in der Kinderstube der Jungen vorgeht, erkennt man, wenn sie immer die Schuhe ausziehen wenn man auf etwas klettert, Dass dann die Füsse unten Brandschwarz sind und man damit wieder in die Schuhe steigt  stört sie nicht.

P17. Hier die Uralte Rundschleifmaschine der Fa. Studer Thun, Schweiz die wir von Sulzer abkauften und die lief bis zum letzen Tage dort in der Produktion. Wir bauen sie jetzt noch um, für Drehmaschinen Spindeln. Sie ist ca.  80 mm zu niedrig in der Spitzenhöhe

P18. Dies ist  noch eine kleine Rundschleifmaschine. Wir haben sie  noch zerlegt alles gereinigt, die ist sehr einfach aber gut zum lernen.

P19. So jetzt ist die Studer Thun Maschine auch fertig gemalt.

P20: Sehr viele Tische und Gestelle die wir in den letzten Wochen machten,  sind jetzt verteilt in den div. Räumen.

P21. Auch unser Waschplatz der ohne Lösungsmittel funktioniert, hat schon viele Stunden genutzt werden können.(Eigenkonstruktion von uns 3 Schmutz kammern)

P22: Im Lager bei Hieu hatten wir noch  einige Palette Drehstähle  diese haben wir jetzt noch geholt  und hergerichtet.

P23: Unser Tisch und die Stühle die wir im Jahr 1981 kauften,   d.h. 30 Jahre alt!

P24. So sahen die Stühle  bis vor 2 Tagen aus, eben nach 30 Jahren.

P25. So sehen die Stühle (30 Jahre)  seit gestern aus. 8 Stück liessen wir in der Schweiz überziehen das kostet 220 CHF pro Stuhl die stehen im Wohnzimmer dort.  Hier haben wir   300000  Dong bezahlt d.h. 15 CHF  pro Stuhl. Rund 15 Mal billiger und nach 2 Tagen bekamen wir sie zurück.   Also man kann auch etwas für die Umwelt tun, wenn man nicht immer alles einfach wegwirft, sonder aufbessert.

Ein Ziel des Projektes Wiap KFKOK ist  das Vietnam lernt selbständig, eigenständig zu werden. Das ist oft nicht einfach wir ertappen uns selber auch immer wieder wie wir zu wenig eigeninitiativ sind am lebt einfach im Rhythmus der Technik von heute.

Darum war es sehr schön in der Schule Tische, Bänke Gestelle und viele mehr alles selber zu machen. Auch wenn es nicht perfekt ist,  aber  man erkennt mit jeder Arbeit die man tut, lernt man selber etwas dazu.

Nr. 1 Ausbildung.     Und gute Lehrer müssen die Chance haben zu arbeiten, sonst können sie es ja selber nicht.

Diese Projekt wird gut dokumentiert, dass man es auch an andern Orten anwenden kann, wenn der Bedarf da wäre.

Ende:   Photobericht 5 Schule Vietnam, H.P Widmer

Revision:  01