Bericht 07:   Rev02

Projekt Wiap-KFKOK  Vietnam,

Open Door   20.1.2011

Secondary  school of south east area mechanics and electricity at Thien Tan Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province; Vietnam

erstellt:   20.01.2011

P1: Sven und Jessica gehen über das Neue Jahr zurück

In die Schweiz. Hier sagen sie auf wiedersehen zu unseren vier Lehrern.

P1a: Gruppenfoto vom 20.01.2011 im Raum 2a.

P2: Unser Montage Raum 3a, 10x10 Meter. Insgesamt

ist das Areal fast 1000m/2.

P3: Das ist unsere Wiap DM2S horizontal CNC Drehmaschine. Diese Maschine haben wir für Orte wo die Luft nicht so sauber ist konstruiert.

P4: Das ist unsere (vor 4 Jahren angefangen) WIAP DM2W Drehmaschine. Jetzt ist sie bereit um  zu beenden.

P5: Unser Elektroschrank für alle DM2 Maschinen.

P6: Messwerkzeug, alles aus der Schweiz.

P7: Wir haben alles Messwerkzeug bis zu 500mm.

P7a: Unser Stapler heute. Der Kran ist noch nicht fertig, also arbeiten wir mit ihm. Es steht noch ein zweiter elektro Stapler in der Schweiz bereit.

P7b: Manche Transport Seile (Gurten) haben wir hier, ist aber noch nicht fertig. Alle Gestelle haben wir selber gemacht, die Studenten haben sie zusammengeschweisst.

P7c: All unser Werkzeug ist systematisch angemalt mit zwei Farben. Heute haben wir drei komplette Werkzeug Sets in der Montage.

P8: Unsere Fräserei und Dreherei in Raum 2a. Haben noch Platz für drei weitere Maschinen.

P9: Schaffner Fräsmaschine aus der Schweiz, ISO 40, Tisch 200x750mm.

P10: Induma Fräsmaschine ISO 50, Tisch 300x1500 mm.

P11: Unsere Konventionelle Menziken Drehmaschine aus der Schweiz.  Spitzenhöhe 230x1000mm.

P12: Erste Dreharbeiten an der Menziken Drehmaschine. Ein Student haben wir als Helfer geschult.

P12a: Viel Werkzeug, auch Hartmetall.

P12b: Viele Innen-Drehstähle.

P13: Hier eine Werkzeug Schleifmaschine Solid DS3. Wir haben viele Drehwerkzeueg, Stein und Diamant Schleifer für das Werkzeug.

P14: Unsere zwei Bohrmaschinen, davon 1 Schweizer.

P14a: Reibo Bohrmaschine aus der Schweiz Mk4.

P14b: Unser Bohrerschrank.

P14c: Werkzeug für das Projekt, dass unsere Studenten Maschinenbauer werden.

P16: Deutsche Flachschleifmaschine, eine Göckel 1000mm länge  100 mm Breite scheilfbar.

P17: Flachschleifmasch. Hugi Schweiz.

Max 100mm.

P18: Rund Schleifmaschine, FST Deutschland. Spitzen Höhe 75mm, Spitzenweite 300mm.

P19: Rund Schleifer “Studer”, länge Spitzenhöhe 110.

Spitzenweite 500mm

P20: Abkantmaschine Hänggi Schweiz. 2mm(max) x 2000mm.

P21: Abkant  Maschine, Asti  2000mm  max. 2mm.

P22: Hinten, die Schweisserei.

P23a: Metallentspannungs Zone in Raum 1b. Eine alte Wiap LC20  Anlage und eine neue sind in Betrieb. Bis zu 20 Tonnen möglich. Auf unserem Boden nur 1 Tonne möglich.

P24: Schweisszone, zwei Schutzgas und zwei Elektroden Anlagen alle  bis 200 Amp.

P25: Unser alter robuster Werkbank.

P26: Raum 3a, Material Lager mit einer Bandsäge für 150mm Vierkant und 200 mm Flachstahl und 6 Meter langes Material.

P27: Ein Teil des Material Lager.

P28: Raum 4b, Elektro, Pneumatik und Hydraulik.

P29: Einiges Material haben wir  im Lager.

P30: Viele Motoren und anderes Material aus der Schweiz.

P31: Das ist unser Wasch  Platz Wiap , 1200x 1200mm mit einer Wasser Pumpe. Unsere Konstruktion und Herstellung.

P32: Bald sind wir hier auch  fertig mit der Spritzkabine

.

P33: Auch eine Sandstrahl Anlage haben wir mitgenommen.

P34: Raum 5b, der Theorie und Zeichnungs Raum für die Studenten.

P35:  Zeichnungs Raum.

P36: Auch der Trainingsplatz für die Studenten um zu lernen wie man CNC programmiert mit einer Sinumerik 810T und einer Fanuc 18.

P37: Raum 3b, unser Büro. Zur Zeit nur Lüfter.Wir versuchen ob wir es aushalten ohne Klimaanlage bis jetzt geht es gut.

Constructed: H.P Widmer  15.1.2011

Approved:   Sven Widmer  21.1.2011